## Slide 1: Chương 2: HiỆN TƯỢNG PHÁT NÓNG/ LÀM MÁT TRONG THIẾT BỊ ĐiỆN
- Tổng quan quá trình nhiệt trong thiết bị điện
- Công suất tổn hao trong thiết bị điện
- Quá trình phát nóng - Quá trình nguội
- Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
- Các chế độ làm việc của thiết bị điện

## Slide 2: Tổng quan quá trình nhiệt trong thiết bị điện
Vật liệu thiết bị điện:
-Vật liệu dẫn điện
-Vật liệu dẫn từ
-Vật liệu cách điện
Điện trường
Từ trường
Công suất tổn hao (P)
Đốt các chi tiết và
lan truyền trong thiết bị
Thiết bị bị phát nóng
Nhiệt năng (T)
Quá độ
Xác lập
Quá trình nhiệt:
- Quá trình quá độ:
Một phần nhiệt năng làm tăng nhiệt độ θo  θôđ .
Một phần nhiệt năng tỏa ra môi trường xung quanh
- Quá trình xác lập:
Toàn bộ nhiệt năng tỏa ra môi trường xung quanh
Nhiệt độ không thay đổi  nhiệt độ ổn định: θôđ .
θôđ
θ0
t
θ
- Quá trình quá độ
- Quá trình xác lập

## Slide 3: Tổng quan quá trình nhiệt trong thiết bị điện
Yêu cầu: Nhiệt độ phát nóng của thiết bị
phải nhỏ hơn nhiệt độ cho phép
Quá độ
Xác lập
Quá trình nhiệt:
θôđ
θ0
t
θ
- Quá trình quá độ
- Quá trình xác lập
Trong các vật liệu: dẫn điện, dẫn từ, cách điện
Vật liệu cách điện chịu nhiệt kém nhất
Nhiệt độ cho phép của thiết bị điện được
qui định bởi nhiệt độ cho phép của cách điện
Cấp cách điện | Y | A | E | B | F | H | C
Nhiệt độ cho phép [0C] | 90 | 105 | 120 | 130 | 155 | 180 | >180

## Slide 4: Công suất tổn hao trong thiết bị điện
I
l
q
Nếu dây dẫn có tiết diện đều q dọc theo toàn bộ chiều dài l, vectơ mật độ dòng điện vuông góc và phân bố đều trên bề mặt tiết diện q:
: Điện trở suất của vật dẫn điện phụ thuộc nhiệt độ
- 1 : Điện trở suất ở nhiệt độ 1
-  [1/oC]: hệ số nhiệt điện trở : Al = 0,0042 (1/oC); Cu=0,0043 (1/oC)
Thường cho sẵn 1 ở 1 = 00C nên  = 0 (1+  )
Điện trở vật dẫn điện:

## Slide 5
0 là điệ trở suất của vật liệu ở 0oK
(1+)= 1+
(1+)(1+)= 1++

## Slide 6: Công suất tổn hao trong thiết bị điện
- Dòng điện DC chạy qua vật dẫn điện
kf = kbm kg >1 : Hệ số tổn hao phụ do hiệu ứng bề mặt
(kbm >1) và hiệu ứng gần (kg >1)
- Dòng điện AC chạy qua vật dẫn điện
Điện trở vật dẫn điện:

## Slide 7: Công suất tổn hao trong thiết bị điện
2- Công suất tổn hao trong các chi tiết dẫn từ
Vật dẫn từ (mạch từ, chi tiết sắt thép, vỏ máy bằng hợp kim sắt…)
ở trong vùng từ trường biến thiên
 Công suất tổn hao do dòng điện xoáy và từ trễ.
- Mạch từ ghép bởi lá thép kỹ thuật điện.

## Slide 8: Công suất tổn hao trong thiết bị điện
2- Công suất tổn hao trong các chi tiết dẫn từ
Vật dẫn từ (mạch từ, chi tiết sắt thép, vỏ máy bằng hợp kim sắt…)
ở trong vùng từ trường biến thiên
 Công suất tổn hao do dòng điện xoáy và từ trễ.
- Mạch từ ghép bởi lá thép kỹ thuật điện.
Công suất tổn hao do từ trễ và dòng điện xoáy trên một đơn vị khối lương.
ptr, px [W/kg] : Công suất tổn hao do từ trễ và dòng xoáy
trên một đơn vị khối lượng ở tần số f0 và từ cảm B0
Có thể xác đinh bằng các đồ thị thực nghiệm trong sổ tay vật liệu

## Slide 9: Công suất tổn hao trong thiết bị điện
3- Công suất tổn hao trong các chi tiết cách điện
- Tổn hao Joule trong vật liệu cách điện không đáng kể
Do điện trở R của cách điện rất lớn
- Khi điện trường biến thiên  Công suất tổn hao điện môi trong vật liệu cách điện
P : Công suất tổn hao trong cách điện [ W]
ω= 2πf , f: Tần số điện trường [Hz]
U : Điện áp [V]
C : Điện dung [F]
tg: Hệ số tổn hao điện môi
φ: góc lệch pha giữa dòng và áp.

## Slide 10
+
-
+
-

## Slide 11: Quá trình phát nóng - Quá trình nguội
Xét một vật thể đồng chất, đẳng nhiệt có nguồn nhiệt nội tại:
- Công suất nhiệt P= hằng số
- Nhiệt độ bằng nhau ở mọi điểm trong vật thể.
- Hệ số tỏa nhiệt kT [W/m2 0C] và nhiệt dung riêng C [W.s/0C]
Năng lương sản sinh bên trong vật thể trong thời gian dt (Pdt) sẽ biến thành nhiệt năng: một phần làm tăng nhiệt độ của nó (Cd), một phần tỏa ra môi trường xung quanh (kTS dt)
Phương trình cân bằng nhiệt năng:
: Độ chênh nhiệt độ so với nhiệt độ môi trường, oC.
S : Diện tích tỏa nhiệt [m2]
kT : Hệ số tỏa nhiệt [W/m2 0C].
1. Quá trình phát nóng
VD: Thanh đồng có dòng điện chạy qua
C : Nhiệt dung [W.s/oC].

## Slide 12: Quá trình phát nóng - Quá trình nguội
:Độ tăng nhiệt độ so với nhiệt độ môi trường [oC].
S : Diện tích tỏa nhiệt [m2]
C : Nhiệt dung [W.s/oC].
: Độ tăng nhiệt ổn định [oC].
: Hằng số thời gian phát nóng [s]
Giải phương trình vi phân bậc nhất với các điều kiện ban đầu tại t=0 ,
- Với điều kiện ban đầu : t = 0 ,
Đường 1
1
t
 = 0
kT : Hệ số tỏa nhiệt [W/m2 0C].

## Slide 13: Quá trình phát nóng - Quá trình nguội
:Độ tăng nhiệt độ so với nhiệt độ môi trường [oC].
S : Diện tích tỏa nhiệt [m2]
C : Nhiệt dung [W.s/oC].
: Độ tăng nhiệt ổn định [oC].
: Hằng số thời gian phát nóng [s]
Giải phương trình vi phân bậc nhất với các điều kiện ban đầu tại t=0 ,
- Với điều kiện ban đầu : t = 0 ,
Đường 2
2
1
t
 = 0 0

## Slide 14: Quá trình phát nóng - Quá trình nguội
T
2T
3T
5T
4T
: Phương trình cân bằng nhiệt
ở chế độ xác lập
2
1
t
T
Nhận xét:
1- Khi
Chế độ xác lập nhiệt: công suất tổn hao gây phát nóng vật thể cân bằng với công suất nhiệt tỏa ra môi trường xung quanh.
2- Nếu toàn bộ năng lương tổn hao không tỏa ra môi trường xung quanh mà chỉ dùng để đốt nóng vật thể (chế độ đoạn nhiệt, đường 3):
 khi t = T thì
3
Hằng số thời gian phát nóng T là thời gian làm việc cần thiết để nhiệt độ của vật thể đạt nhiệt độ ổn định không tỏa ra môi trường xung quanh (chế độ đoạn nhiệt).
- Hằng số thời gian T càng lớn thì quá trình phát nóng của vật thể càng kéo dài.

## Slide 15: Quá trình phát nóng - Quá trình nguội
2 . Quá trình nguội
Quá trình nguội của vật thể xảy ra khi nguồn công suất nhiệt P = 0
 Phương trình cân bằng nhiệt:
4
t
Giải phương trình vi phân
Với điều kiện đầu khi t = 0 thì
Đường 4
: Hằng số thời gian phát nóng [s]
0

## Slide 16: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
 Các dạng truyền nhiệt cơ bản
- Truyền nhiệt do dẫn nhiệt
- Truyền nhiệt do đối lưu
- Truyền nhiệt do bức xạ
 Thường gọi là Truyền nhiệt
 Thường gọi là Tỏa nhiệt
1. Daãn nhieät laø quaù trình trao ñoåi nhieät giöõa caùc phaàn cuûa vaät theå hay giöõa caùc vaät theå coù nhieät ñoä khaùc nhau khi chuùng tieáp xuùc vôùi nhau.
Ví duï khi moät thanh saét bò ñoát noùng ôû moät ñaàu thì ñaàu kia cuõng seõ bò noùng hay khi aùp tay vaøo moät vaät noùng thì tay seõ caûm giaùc ñöôïc söï phaùt noùng.
2. Đoái löu laø quaù trình trao ñoåi nhieät nhôø söï chuyeån ñoäng cuûa chaát loûng hoaëc chaát khí giöõa caùc vuøng coù nhieät khaùc nhau
Söï toûa nhieät ñoái löu - tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa trao ñoåi nhieät ñoái löu - quaù trình trao ñoåi nhieät giöõa beà maët vaät raén vôùi chaát loûng hoaëc chaát khí chuyeån ñoäng
3. Böùc xaï laø quaù trình trao ñoåi nhieät döôùi daïng caùc tia nhieät do vaät theå phaùt noùng böùc xaï ra moâi tröôøng xung quanh : tia saùng, tia hoàng ngoaïi

## Slide 17: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
 Các dạng truyền nhiệt cơ bản
- Truyền nhiệt do dẫn nhiệt
- Truyền nhiệt do đối lưu
- Truyền nhiệt do bức xạ
 Thường gọi là Truyền nhiệt
 Thường gọi là Tỏa nhiệt
Trong thöïc teá caû ba daïng trao ñoåi nhieät xaûy ra ñoàng thôøi vaø coù aûnh höôûng laãn nhau goïi laø söï trao ñoåi nhieät hoãn hôïp.
Ta caàn xeùt xem daïng trao ñoåi nhieät naøo laø cô baûn, aûnh höôûng cuûa caùc daïng coøn laïi ñöôïc tính ñeán baèng caùch döïa vaøo caùc heä soá hieäu chænh
Ví duï : Quaù trình trao ñoåi nhieät giöõa beà maët chaát raén vôùi chaát khí ôû nhieät ñoä khoâng quaù lôùn ñöôïc thöïc hieän chuû yeáu baèng ñoái löu, aûnh höôûng cuûa böùc xaï ñöôïc tính ñeán thoâng qua moät heä soá hieäu chænh
Heä soá toûa nhieät kT [W/m2 0C] = heä soá toûa nhieät ñoái löu
+ heä soá toûa nhieät böùc xaï
Hệ số dẫn nhiệt:  [W/m0C]

## Slide 18: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
x = 0,  = 1
x = ,  = 2
x
S
 Truyền nhiệt qua vật cách điện là vách phẳng có bề dày δ
Khi
: nhiệt trở do dẫn nhiệt qua vách cách điện có bề dày , tiết diện S và hệ số dẫn nhiệt  . [0C/W]
Định luật OHM trong trường nhiệt
Có thể mô tả quá trình nhiệt bằng sơ đồ nhiệt
(tương tự mạch điện)

## Slide 19: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
Ñaïi löôïng nhieät Đôn vò | Ñaïi löôïng ñieän Đôn vò
Nhieät löôïng Q W.s Nhieät thoâng T W Maät ñoä nhieät thoâng W/m2 Heä soá daãn nhieät  W/m0C Ñoä cheânh nhieät  0C Nhieät trôû RT 0C/W Nhieät dung C W.s/ 0C | Ñieän löôïng A.s Doøng ñieän A Maät ñoä doøng ñieän A/m2 Ñieän daãn suaát 1/m Ñieän aùp V Ñieän trôû  Ñieän dung F
TƯƠNG QUAN GIỮ CÁC ĐẠI LƯỢNG NHIỆT VÀ ĐẠI LƯỢNG ĐIỆN

## Slide 20: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
VÍ DỤ: Cho thanh daãn baèng ñoàng raát daøi coù tieát dieän chöõ nhaät 100mm x 10mm. Toån hao coâng suaát nhieät Joule treân 1 cm chieàu daøi cuûa thanh daãn laø 2W. Thanh daãn ñöôïc boïc lôùp caùch ñieän daøy 1mm coù heä soá daãn nhieät  = 0,114 W/m0C.
Haõy xaùc ñònh ñoä taêng nhieät treân beà daøy lôùp caùch ñieän?
(Boû qua toån hao ñieän moâi vaø söï truyeàn nhieät qua caùc phaàân goùc)
100
1
10
1
2


## Slide 21: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
100
1
10
1
2
10mm
Vì thanh dẫn dài, đồng nhất và đẳng nhiệt (do hệ số dẫn nhiệt của đồng rất lớn) nên nhiệt lượng không truyền dọc theo thanh dẫn, chỉ truyền theo phương vuông góc với lớp cách điện
- Nhiệt trở trên 1 đơn vi chiều dài lớp cách điện:
Với: δ = 1x10-3 m : bề dày lớp cách điện
S = [(100+10)x2x10-3 ] x [ 10x 10-3 ] = 2,2.10-3 m2
: Tiết diện lớp cách điện mà nhiệt truyền qua
λ = 0,114 W/m.0C : Hệ số dẫn nhiệt lớp cách điện
Sơ đồ nhiệt tương đương
- Độ tăng nhiệt trên bề dày lớp cách điện:
θ1 : Nhiệt độ mặt trong lớp cách điện chính là nhiệt độ thanh dẫn
- θ2 : Nhiệt độ mặt ngoài lớp cách điện

## Slide 23: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
 TỎA NHIỆT từ bề mặt vât thể phát nóng ra môi trường xung quanh
x
S
Nhiệt lượng truyền tới mặt ngoài lớp cách điện sẽ tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh (có nhiệt độ θ0) bằng tỏa nhiệt đối lưu, bức xạ theo phương trình cân bằng nhiệt Newton ở chế độ xác lập
mặt ngoài
mặt trong
: Nhiệt trở ứng với sự tỏa nhiệt từ bề mặt vật thể
ra môi trường xung quanh (có nhiệt độ θ0)
T : Nhiệt thông trên bề mặt tỏa nhiệt bằng với công suất
tổn hao trong vật dẫn điện nếu bỏ qua công suất
tổn hao trong cách điện
kT : Hệ số tỏa nhiệt (do đối lưu, bức xạ)
Sơ đồ nhiệt tương đương

## Slide 24: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
100
1
10
1
2
10
Thanh dẫn bọc cách điện ở ví dụ trên được đặt trong môi trường không khí có nhiệt độ môi trường 400C, hệ số tỏa nhiệt ra môi trường kT = 15 W/m2.0C. Xác định nhiệt độ mặt trong và ngoài của lớp cách điện?
Sơ đồ nhiệt tương đương
- Nhiệt trở tỏa nhiệt ra môi trường trên 1 đơn vi chiều dài
Nhiệt độ thanh dẫn chính là
nhiệt độ mặt trong lớp cách điện:
- Nhiệt độ mặt ngoài lớp cách điện:

## Slide 25: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
VÍ DỤ: Cho thanh daãn baèng ñoàng raát daøi coù tieát dieän chöõ nhaät như hình. Thanh đồng có điện trở 1 m/m. Thanh daãn ñöôïc boïc lôùp caùch ñieän daøy 1mm coù heä soá daãn nhieät  = 0,114 W/m0C và hệ số tỏa nhiệt ra môi trường kT = 15 W/m2.0C. Nhiệt độ môi trường là 40 oC. Haõy xaùc ñònh nhieät độ beà mặt bên trong và bên ngoài của lôùp caùch ñieän khi dòng điện qua thanh đồng:
250 A?
500 A?
100
1
10
1
2

Với: δ = 1x10-3 m : bề dày lớp cách điện
S = [(100+10)x2x10-3 ] x [ 1] ???
: Tiết diện lớp cách điện mà nhiệt truyền qua
λ = 0,114 W/m.0C : Hệ số dẫn nhiệt lớp cách điện

## Slide 26: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
VÍ DỤ: Cho thanh daãn baèng ñoàng raát daøi coù tieát dieän chöõ nhaät như hình. Thanh đồng có điện trở suất đổng là 1,72×10-8 m ở 20 oC. Thanh daãn ñöôïc boïc lôùp caùch ñieän daøy 1mm coù heä soá daãn nhieät  = 0,114 W/m0C và hệ số tỏa nhiệt ra môi trường kT = 15 W/m2.0C. Nhiệt độ môi trường là 40 oC. Haõy xaùc ñònh nhieät độ beà mặt bên trong và bên ngoài của lôùp caùch ñieän khi dòng điện qua thanh đồng:
250 A?
500 A?
100
1
10
1
2


## Slide 28: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
 Truyền nhiệt qua vật cách điện là vách trụ bán kính R1 , R2
A
A
l
dr
R1
R2
2
1
A-A
r
Xeùt daây daãn troøn boïc caùch ñieän, chieàu daøi l, baùn kính daây daãn R1, baùn kính keå caû caùch ñieän R2; heä soá daãn nhieät cuûa lôùp caùch ñieän ; nhieät ñoä phaàn daãn ñieän 1 (chính laø nhieät ñoä maët trong lôùp caùch ñieän), nhieät ñoä cuûa beà maët ngoaøi lôùp caùch ñieän 2. Tính nhiệt trở?
Neáu l >> R1, R2 thì nhieät chæ truyeàn theo höôùng ngang truïc (höôùng kính)!
Phương trình truyền nhiệt Fourrier:
Dây dẫn
Cách điện

## Slide 29: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
 Truyền nhiệt qua vật cách điện là vách trụ bán kính R1 , R2
A
A
l
dr
R1
R2
2
1
A-A
r
: Nhiệt thông của ống trụ chiều dài l
(chính là c/s tổn hao P trong dây dẫn)
: Nhiệt trở của vách trụ chiều dài l (lớp cách điện)
Dây dẫn
Cách điện

## Slide 30
A
A
l
dr
R1
R2
2
1
A-A
r
Dây dẫn
Cách điện
dr
R1
R2
2
1
A-A
r
Dây dẫn
Cách điện

## Slide 31: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
: Nhiệt thông trên 1 đơn vị chiều dài ống trụ
(chính là c/s tổn hao trên 1 đơn vị chiều dài dây dẫn )
: Nhiệt trở của 1 đơn vị chiều dài vách trụ (lớp cách điện)
 Hoặc xét trên 1 đơn vị chiều dài ống trụ
: Nhiệt trở trên 1 đơn vị chiều dài vách trụ. Nếu dây dẫn bọc nhiều lớp cách điện có hệ số dẫn nhiệt λi .
R1
Ri
i
1
Dây dẫn
Lớp cách điện 1
Lớp cách điện i

## Slide 32: Sự truyền nhiệt của vật thể phát nóng ở chế độ xác lập
Ví dụ: Cho dây dẫn bằng đồng có tiết điện 1 mm2, có vỏ nhựa dày 1 mm.
Heä soá daãn nhieät  = 0,114 W/m0C và hệ số tỏa nhiệt ra môi trường kT = 15 W/(m2.oC). Điện trở suất của đồng là 1,72×10-8 m ở 20 oC, hệ số nhiệt điện trở là 0,004 (1/oC), hệ số dẫn nhiệt rất lớn, khả năng chịu nhiệt của lớp vỏ nhựa là 105 oC.
a) Biết nhiệt độ môi trường là 25 oC. Tính dòng điện lớn nhất của dây dẫn?
b) Tính lại nếu nhiệt độ môi trường 40 oC?
c) Tính nhiệt độ lõi đồng nếu dòng điện là 15 A và nhiệt độ môi trường là 40 oC?
A
A
l
dr
R1
R2
2
1
A-A
r
Dây dẫn
Cách điện

## Slide 33
A
A
l
dr
R1
R2
2
1
A-A
r
Dây dẫn
Cách điện

## Slide 35
Giả sử nhiệt độ làm việc là 

## Slide 36
T
2T
3T
5T
4T
2
1
t
T
3
1h
1/4h
90oC
70oC

## Slide 37: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
- Chế độ làm việc dài hạn
- Chế độ làm việc ngắn hạn
- Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại
 Chế độ làm việc dài hạn: Thời gian làm việc (tlv) đủ lớn để nhiệt độ đạt nhiệt độ ổn định ( = ođ) và thời gian nghỉ (tng) đủ dài để nhiệt độ giảm đến nhiệt độ môi trường ( = 0).
 Chế độ làm việc ngắn hạn: Thời gian làm việc (tlv) đủ nhỏ để nhiệt độ chưa đạt nhiệt độ ổn định ( < ođ) và thời gian nghỉ (tng) đủ dài để nhiệt độ giảm đến nhiệt độ môi trường ( = 0).
 Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại: Chế độ làm việc có chu kỳ với thời gian chu kỳ tck = tlv + tng . Khoảng thời gian làm việc (tlv) đủ nhỏ để nhiệt độ chưa đạt nhiệt độ ổn định ( < ođ) và thời gian nghỉ (tng) đủ ngắn để nhiệt độ giảm chưa đến nhiệt độ môi trường ( = 0).

## Slide 38: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
- Chế độ làm việc dài hạn.
- Chế độ làm việc ngắn hạn.
- Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại.
Tương quan công suất nhiệt (công suất tổn hao, công suất làm việc, dòng điện làm việc của thiết bị điện) ở chế độ ngắn hạn, ngắn hạn lập lại so với chế độ dài hạn với cùng điều kiện phát nóng cho phép.
Có thể tăng công suất ở chế độ ngắn hạn, ngắn hạn lập lại.
 Xác định: Hệ số quá công suất, dòng điện của thiết bị điện
khi làm việc ở chế độ ngắn hạn, ngắn hạn lặp lại

## Slide 39: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
1 Chế độ làm việc dài hạn: Thời gian làm việc (tlv) đủ lớn để nhiệt độ đạt nhiệt độ ổn định ( = ođ) và thời gian nghỉ (tng) đủ dài để nhiệt độ giảm đến nhiệt độ môi trường ( = 0).
- Thực tế khi t = 4T:
sai số tương đối Δ% < 2
- Theo lý thuyết, thời gian làm việc (tlv) và thời gian nghỉ (tng) là vô cùng
: Hằng số thời gian
phát nóng [s]
t
4T
0
: Độ tăng nhiệt ổn định [oC].

## Slide 40: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
1 Chế độ làm việc dài hạn : Thời gian làm việc (tlv) đủ lớn để nhiệt độ đạt nhiệt độ ổn định ( = ođ) và thời gian nghỉ (tng) đủ dài để nhiệt độ giảm đến nhiệt độ môi trường ( = 0).
- Thực tế khi t = 4T:
sai số tương đối Δ%< 2
- Theo lý thuyết, thời gian làm việc (tlv) và thời gian nghỉ (tng) là vô cùng
Vậy khi tlv > 4T quá trình nhiệt đã xác lập ổn định  Thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn
Độ chênh nhiệt ổn định được xác định bằng phương trình cân bằng nhiệt Newton
Ñeå ñaûm baûo tuoåi thoï laøm vieäc cuûa thieát bò ñieän thì ñoä cheânh nhieät oån ñònh ođ hay nhieät ñoä oån ñònh θođ cuûa thieát bò ñieän phaûi nhoû hôn ñoä cheânh nhieät hoaëc nhieät ñoä cho pheùp cuûa thieát bò ñieän. -- Nhieät ñoä cho pheùp naøy thöôøng ñöôïc quy ñònh bôûi nhieät ñoä cho pheùp cuûa vaät lieäu caùch ñieän söû duïng trong thieát bò ñieän
Ñeå söû duïng toái öu hoùa caùc vaät lieäu trong thieát bò ñieän, ngöôøi ta thöôøng thieát keá sao cho nhieät ñoä oån ñònh cuûa thieát bò ñieän khi laøm vieäc ñònh möùc khoâng nhoû hôn nhieàu so vôùi nhieät ñoä cho pheùp cuûa noù (nhiệt độ cho pheùp của caùch ñieän).

## Slide 41: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
2 Chế độ làm việc ngắn hạn:
Inh
I
tlv
tng
t
Ñeå söû duïng heát khaû naêng laøm vieäc cuûa thieát bò ñieän, ta coù theå taêng doøng ñieän laøm vieäc tôùi Inh
Với:
Với:
1
t
2
Khi t = tlv thì  = 1< dh
 thieát bò ñieän laøm vieäc non taûi
Thời gian làm việc đủ nhỏ (tlv < 4T) để nhiệt độ chưa đạt nhiệt độ ổn định ( < ođ) và thời gian nghỉ (tng) đủ dài để nhiệt độ giảm đến nhiệt độ môi trường ( = 0).
Notes: - Đường cong 1 là đường cong phát nóng khi thiết bị điện làm việc với dòng điện dài hạn Idh ứng với công suất tổn hao dài hạn Pdh
Nếu thiết bị điện làm việc ở chế độ ngắn hạn với dòng điện hoặc công suất bằng với dòng điện hoặc công suất dài hạn định mức thì sẽ không tận dụng hết khả năng chịu nhiệt của thiết bị điện
- Đường cong 2 là là đường cong phát nóng khi thiết bị điện làm việc với dòng điện ngắn hạn Inh ứng với công suất tổn hao ngắn hạn Pnh

## Slide 42
1
t
2
(1)
(2)

## Slide 43
1
t
2
(1)

## Slide 44: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
2 Chế độ làm việc ngắn hạn:
Inh
I
tlv
tng
t
Với:
Với:
1
t
2
T=tlv
Notes: - Đường cong 1 là đường cong phát nóng khi thiết bị điện làm việc với dòng điện dài hạn Idh ứng với công suất tổn hao dài hạn Pdh
Nếu thiết bị điện làm việc ở chế độ ngắn hạn với dòng điện hoặc công suất bằng với dòng điện hoặc công suất dài hạn định mức thì sẽ không tận dụng hết khả năng chịu nhiệt của thiết bị điện
- Đường cong 2 là là đường cong phát nóng khi thiết bị điện làm việc với dòng điện ngắn hạn Inh ứng với công suất tổn hao ngắn hạn Pnh

## Slide 45: Các chế độ làm việc của thiết bị điện

## Slide 46: Các chế độ làm việc của thiết bị điện

## Slide 47: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
1
t
2
Khi tlv << T:

## Slide 48: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
1
t
2
Hệ số quá tải dòng điện cho phép:
Khi tlv << T:
Ñeå söû duïng heát khaû naêng laøm vieäc cuûa thieát bò ñieän, coù theå taêng doøng ñieän laøm vieäc trong chế độ ngắn hạn

## Slide 49: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
nl
3 Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại: Chế độ làm việc có chu kỳ với thời gian chu kỳ tck = tlv + tng . Khoảng thời gian làm việc đủ nhỏ (tlv < 4T) để nhiệt độ chưa đạt nhiệt độ ổn định ( < ođ) và thời gian nghỉ đủ ngắn (tng < 4T) để nhiệt độ giảm chưa đến nhiệt độ môi trường ( = 0).
Inl
I
tlv
tng
tck
t
- Khi soá chu kyø ñuû lôùn thì ñoä cheânh nhieät seõ dao ñoäng giöõa hai giaù trò max vaø min xaùc laäp, ñaây laø cheá ñoä töïa xaùc laäp
dh
t

1
1
tlv
2
tng
tlv
tng
max
min
- Ñöôøng cong 1 laø ñöôøng cong phaùt noùng khi thieát bò ñieän laøm vieäc vôùi doøng ñieän ngaén haïn laëp laïi Inl öùng vôùi coâng suaát toån hao ngaén haïn laëp laïi Pnl
Ñeå taän duïng heát khaû naêng chòu nhieät cuûa thieát bò thì caàn taêng doøng ñieän laøm vieäc ñeán Inl sao cho:
max = dh
- Ñöôøng cong 2 laø ñöôøng cong phaùt noùng khi thieát bò ñieän laøm vieäc vôùi doøng ñieän ñònh möùc daøi haïn Idh öùng vôùi coâng suaát toån hao daøi haïn Pdh

## Slide 50: Các chế độ làm việc của thiết bị điện

## Slide 51: Các chế độ làm việc của thiết bị điện

## Slide 52: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
ÔÛ cheá ñoä töïa xaùc laäp, ta coù:
- Phöông trình phaùt noùng khi t = tlv :
- Phöông trình nguoäi khi t = tng:
Với điều kiện: max = dh

## Slide 53: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
ÔÛ cheá ñoä töïa xaùc laäp, ta coù:
- Phöông trình phaùt noùng khi t = tlv :
- Phöông trình nguoäi khi t = tng:
Với điều kiện: max = dh

## Slide 54: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
Hệ số quá tải dòng điện:
Khi tck<< T:
Hệ số tiếp điện:

## Slide 55: Các chế độ làm việc của thiết bị điện
Ví dụ: Cho một dây điện hình trụ tròn rất dài, có ruột bằng đồng, được bao xung quanh bằng lớp vỏ cách điện có khả năng làm việc đến 105 oC. Dây có đường kính ruột D1 = 5 mm, đường kính tổng D2 = 7 mm (như hình vẽ). Đồng có điện trở suất là 1,72×10-8 m ở 20 oC, hệ số nhiệt điện trở là 0,004 (1/oC), hệ số dẫn nhiệt rất lớn. Lớp vỏ cách điện có hệ số dẫn nhiệt là 0,15 W/(m.oC), hệ số tỏa nhiệt là 10 W/(m2.oC). Nhiệt độ môi trường là 40 oC. Tính dòng điện lớn nhất khi ruột dây dẫn đạt 105 oC và làm việc ở chế độ:
a) Dài hạn? Tính nhiệt độ bề mặt ngoài của dây dẫn điện?
b) Ngắn hạn lặp lại? TL% = (tlv/tck)×100 = 50. Giả sử tck << T (hằng số thời gian phát nóng). So sánh với kết quả câu a và nhận xét?
c) Làm lại câu b nếu nhiệt độ môi trường là 72,5 oC?

## Slide 57: ĐỀ BÀI KIỂM TRA GỞI BÊN LINK ZALO CÁC BẠN LÀM BÀI TRONG 120 PHÚT (LÀM RA GIẤY VIẾT TAY; CHỤP HÌNH VÀ GỞI BÀI QUA ZALO; TẤT CẢ CÁC HÌNH CHỤP ĐỀU CÓ MÃ SỐ SV, SỐ TRANG; TOÀN BỘ CÁC HÌNH ĐƯỢC ĐỔI SANG PDF; THÀNH MỘT FILE DUY NHẤT CÓ SỐ THỨ TỰ) khi nào tôi nói nộp bài thì các bạn mới nộp!